| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |
| --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 5.1 (1) P | Bestemmelser i dette kapitlet skal gjelde når egnede grunnforhold oppnås ved hjelp av: Utlegging av naturlig jord, knust stein, sprengstein eller visse avfallsprodukter Grunnvannssenkning Grunnforbedring Grunnforsterkning |  |  |  |  |
| 5.1 (2) P | Prosjekteringsprosedyrer for geotekniske arbeider som innbefatter bruk av fyllinger, grunnvannssenkning, grunnforbedring og grunnforsterkning, skal være de som omhandles i kapittel 6 til 12. |  |  |  |  |
| 5.2 | Grunnleggende krav |  |  |  |  |
| 5.2 (1) P | Fyllinger og drenert, forbedret eller forsterket grunn skal kunne motstå påvirkninger forårsaket av konstruksjonens funksjon og fra omgivelser |  |  |  |  |
| 5.2 (2) P | Disse grunnleggende kravene skal også være oppfylt for grunnen som fyllingen er plassert på |  |  |  |  |
| 5.3 | Fyllingsarbeid |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Prinsipper |  |  |  |  |
| 5.3.1 (1) P | Ved prosjektering av fyllingsarbeider skal det tas hensyn til at kvaliteten av fyllingen avhenger av følgende når det gjelder fyllingsmaterialene: Gode egenskaper for materialhåndtering Egnede tekniske egenskaper etter komprimering |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Valg av fyllingsmateriale |  |  |  |  |
| 5.3.2 (3) P | Det skal tas hensyn til følgende når et fyllingsmateriale skal angis; Kornstørrelsesfordeling Motstand mot knusing Komprimerbarhet Permeabilitet Plastisitet Den underliggende grunnens fasthet Organisk innhold Kjemisk aggressivitet Virkning av forurensninger Oppløselighet Tendens til volumendring Lav temperatur og fare for tele Motstand mot forvitring Virkning av utgraving, transport og utlegging Mulighet for sementering etter utlegging |  |  |  |  |
| 5.3.2 (6) P | Egnede tiltak hvis fyllingsmaterialet inneholder aggressive eller forurensede kjemikalier |  |  |  |  |
| 5.3.2 (7) & (8) | I tvilstilfeller skal fyllingsmaterialet undersøkes på funnstedet |  |  |  |  |
| 5.3.2 (9) P & (10) | Kvalitetsmasser skal ikke inneholde snø, is eller torv i fyllingsmaterialet |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Valg av prosedyre for utlegging og komprimering av fyllinger |  |  |  |  |
| 5.3.3 (1) P | Kriteriene for komprimering Hver sone Hvert lag |  |  |  |  |
| 5.3.3 (2) P | Angivelse av prosedyrer for utlegging og komprimering |  |  |  |  |
| 5.3.3 (3) P | Komprimeringsprosedyren for fyllinger skal angis avhengig av følgende; Kriteriene for komprimering (ref. pkt. 5.3.3 (1)) Materialets opprinnelse og art Utleggingsmetode Vanninnholdet ved utlegging og dets mulige variasjoner Utleggingslagets opprinnelige og endelige tykkelse Lokale klimatiske forhold Den underliggende grunnens art |  |  |  |  |
| 5.3.3 (4) | Prøvekomprimering |  |  |  |  |
| 5.3.3 (6) | Vurdere behov for oppvarming av fyllingsmasser og/eller tildekking av fyllingsoverflaten pga frost |  |  |  |  |
| 5.3.3 (7) P | Tilbakefylling rundt fundamenter |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Kontroll av fyllingsarbeid |  |  |  |  |
| 5.3.4 (1) P, (2), (3), (4), (5) & (6) | Kontroll av fyllingsarbeidet ved inspeksjon eller prøving |  |  |  |  |
| 5.3.4 (7) P & (8) | I tilfeller hvor overkomprimering ikke kan tillates, skal det angis en øvre grenseverdi for komprimering |  |  |  |  |
| 5.4 | Grunnvannssenkning |  |  |  |  |
| 5.4 (1) P | Alle planer for fjerning av vann fra grunnen eller senking av vanntrykket skal være basert på resultater fra geotekniske eller hydrogeologiske undersøkelser |  |  |  |  |
| 5.4 (4) | Planlegging av grunnvannsenking, forhold å ta i betraktning hvis aktuelt: Sidene i utgravningene skal være stabile, ingen omfattende løfting eller brudd i bunnen Setninger eller skade på nærliggende byggverk Omfattende erosjon og materialtransport Egnede filtre rundt kummene Tømming i tilstrekkelig avstand fra det utgravde området Opprettholdelse av porevannstrykket som er forutsatt i prosjekteringen Tilstrekkelig margin i anlegget og tilgjengelighet av reserveanlegg Reetablering av opprinnelig grunnvannsnivå Forurenset vann Tapping av grunnvann |  |  |  |  |
| 5.4 (5) P | Er kontroll av virkningene av grunnvannssenkning vurdert og tatt med? |  |  |  |  |
| 5.4 (6) P | Er kontroll av vannet for oppløste salter og gasser som kan korrodere eller tilstoppe filtre vurdert? |  |  |  |  |
| 5.4 (7) P | Ved grunnvannssenkning over lengre tid skal det prosjekteres for å unngå; tilstopping ved bakterielle påvirkninger |  |  |  |  |
| 5.5 | Grunnforbedring og grunnforsterkning |  |  |  |  |
| 5.5 (1) P | Valg av metoden for grunnforbedring eller grunnforsterkning; er geoteknisk undersøkelse utført? |  |  |  |  |
| 5.5 (2) P | Metoden for grunnforsterkning skal prosjekteres under hensyntaking til følgende faktorer Tykkelsen og egenskapene til lagene i grunnen eller i fyllingsmaterialet Størrelsen på vanntrykket i de forskjellige lagene Type, størrelse og plassering av konstruksjonen som grunnen skal bære Om grunnforbedringen er midlertidig eller permanent Forholdet mellom metoden for grunnforbedring og konstruksjonsrekkefølgen når det gjelder forventede deformasjoner Virkningene på miljøet inklusive forurensning med giftige stoffer eller endringer i grunnvannsnivået Langtidsvirkningene med hensyn til forringelse av materialene |  |  |  |  |
| 5.5 (3) P | Kontroll av effektiviteten av grunnforbedringen mot godkjenningskriteriene |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-2:2007+NA:2008;	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008: 	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 						påvirkning. Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler 				for bygninger.

Del 5:Fundamenter, støttekonstruksjoner og

geotekniske forhold

- NS-EN 3458:2004		Komprimering. Krav til utførelse

- NS-EN 12715:2000		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Injeksjon

- NS-EN 12716:2001		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Jetinjisering

- NS-EN 14475:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Armert jord

- NS-EN 14679:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Dypstabilisering

- NS-EN 14731:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. 						Grunnforsterkning ved dypkomprimering

- NS-EN 15237:2007		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Vertikaldrenering

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i vegbygging.

- SVV Håndbok 018 		Vegbygging

- SVV Håndbok 223		Steinmaterialer til veger-flyplasser-jernbaner, veiledning

- SVV Håndbok 274 		Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

- Peleveiledningen 2005

- NGF - meldingene