| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |
| --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Omfang (hva bestemmelsene gjelder for) |  |  |  |  |
| (1)P | Forankringen gjelder permanent (> 2 år) eller midlertidig (< 2 år) forankring for en av følgende: Forankring av støttekonstruksjon Sikring av stabilitet i skråning, skjæring eller tunnel Oppløftforankring |  |  |  |  |
| (2)P | Forankringen gjelder en av følgende typer forankringer: Forspent forankring med låsehode, fri staglengde og forankret staglengde med injiseringsmasse Ikke forspent forankring med låsehode, fri staglengde og innspenning (injisert forankring, forankringsplate, skruanker eller bergbolt) |  |  |  |  |
| 8.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| (1)P | Følgende grensetilstander skal vurderes |  |  |  |  |
|  | Brudd i stag eller låsehode |  |  |  |  |
|  | Deformasjon eller korrosjon av låsehode |  |  |  |  |
|  | Brudd i overgang mellom injiseringsmasse og grunnen |  |  |  |  |
|  | Brudd i forbindelsen mellom stålstaget og injiseringsmassen |  |  |  |  |
|  | Brudd ved utilstrekkelig kapasitet av forankringsplate |  |  |  |  |
|  | Tap av forankringskraft ved for store forskyvninger av låsehodet eller ved kryp og avspenning |  |  |  |  |
|  | Brudd eller for stor deformasjon av deler av konstruksjonen på grunn av påført forankringskraft |  |  |  |  |
|  | Tap av områdestabilitet for støttekonstruksjonen og omkringliggende grunn. Ref. kap. 11. |  |  |  |  |
|  | Samvirke mellom grupper av forankringer og grunnen og tilstøtende konstruksjoner |  |  |  |  |
|  | (Uttrekking av berglegemet) |  |  |  |  |
| 8.3 | Påvirkning og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| (1)P | Følgende skal tas hensyn til ved valg av dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
|  | Ulike faser under bygging |  |  |  |  |
|  | Ulike dimensjoneringssituasjoner i konstruksjonens levetid |  |  |  |  |
|  | Grunnvannsnivå og vanntrykk i lukkede akviferer |  |  |  |  |
|  | Konsekvensene av brudd i enhver forankring |  |  |  |  |
|  | Er forspenningslasten dimensjonerende? |  |  |  |  |
| (2)P | Forankringslasten P skal behandles som en ugunstig påvirkning ved valg av partialfaktorer |  |  |  |  |
| 8.4 | Hensyn ved prosjektering og utførelse |  |  |  |  |
| (1)P | Alle ugunstige virkninger av strekkspenninger skal ihensyntas, ikke bare i umiddelbar nærhet |  |  |  |  |
| (2)P | Sonen som strekkreftene skal overføres til, skal inngå i grunnundersøkelsene |  |  |  |  |
| (6)P | Forankringssonene skal ligge utenfor støttet jordvolum og ikke ha ugunstig virkning på hverandre eller eks. fundamenter |  |  |  |  |
| (8)P | Det skal brukes system som har vært prøvd med belastningsforsøk, ev. erfaring med system. Ref. NS-EN 1537:1999 |  |  |  |  |
| (9)P | Ev. ugunstig virkning av retningsavvik mellom stagkraft og mulig bruddmekanisme hensyntas |  |  |  |  |
| (10)P | Karakteristisk motstand av injiserte forankringer og skruankere skal bestemmes fra egnethetsprøving (8.7) eller sammenlignbar erfaring |  |  |  |  |
| (11)P | Beregningsmessig fri staglengde skal kontrolleres iht. pkt. 9.9 i NS-EN 1537:1999 (kan kreve egnethetsprøving, ref. pkt. 8.7) |  |  |  |  |
| (13)P | Korrosjonsbeskyttelse skal være i samsvar med NS-EN 1537:1999 pkt. 6.9 |  |  |  |  |
| (14)P | Det skal tas hensyn til grunnens aggressivitet ved prosjektering av korrosjonsbeskyttelse |  |  |  |  |
| 8.5 | Dimensjonering i bruddgrensetilstanden |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Dimensjonerende verdi av uttrekksmotstand bestemt fra prøvingsresultater |  |  |  |  |
| (2)P NA.A.6-8 | Partialfaktor R velges fra tabell NA.A.6 – 8 |  |  |  |  |
| 8.5.3 (1)P | Dimensjonerende verdi av uttrekksmotstand bestemt ved beregninger utføres med ligning 2.7a og partialfaktorer F og M som vist under |  |  |  |  |
| NA.A1.2(B) | F fra NS-EN 1990:2002+NA:2008 tabell NA.A1.2(B) (dersom lasten påvirker motstanden) |  |  |  |  |
| NA.A4 | M fra NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 tabell NA.A4 |  |  |  |  |
| 8.5.4 | Dimensjonerende verdi av forankringens kapasitet |  |  |  |  |
| (2)P | Kapasiteten Rt;d beregnes iht. relevant standard |  |  |  |  |
| 8.6 | Dimensjonering i bruksgrensetilstanden |  |  |  |  |
| (1)P+(2)P | For påvisning i bruksgrensetilstanden skal forankringen betraktes som en elastisk og eventuelt forspent fjær |  |  |  |  |
| (4) | Modellfaktor større enn 1,0 bør vurderes for kraften i bruksgrensetilstanden |  |  |  |  |
| (6) | Ved valg av forspenningslast bør det tas hensyn til mulige deformasjoner av tilstøtende fundamenter |  |  |  |  |
| 8.7 | Egnethetsprøving |  |  |  |  |
| (1)P | Egnethetsprøving skal spesifiseres for injiserte forankringer, skrueankere og bergbolter dersom det ikke foreligger sammenlignbar erfaring. Ref. pkt. 8.4(10)P og NS-EN 1537:1999b pkt. 9 |  |  |  |  |
| 8.8 | Godkjenningsprøving |  |  |  |  |
| (1)P (2)P | Alle injiserte forankringer skal omfattes av godkjenningsprøving iht. NS-EN 1537:1999 før låsing og før de tas i bruk |  |  |  |  |
| 8.9 | Kontroll og overvåking |  |  |  |  |
| (1)P | Behov for plan for kontroll og overvåking skal vurderes iht. 2.8 (4)P og ev. følge regler i kap. 4 samt 9.10 og 9.11 i NS-EN 1537:1999 |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1992 Eurokode 2: 	Prosjektering av betongkonstruksjoner

- NS-EN 1993 Eurokode 3: 	Prosjektering av stålkonstruksjoner

- NS-EN 1994 Eurokode 4:	 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.  				Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5: 2004+NA:2008:	Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 				påvirkning, del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og

geotekniske forhold

- NS-EN 1537:1999: 		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider - Stagforankringer

- SVV Håndbok 016		Geoteknikk i vegbygging - kapittel 10.5.2

- NGF - kurs 14-16 april 2008	Spunt og avstivede byggegroper

- Peleveiledningen 2005

- NGF - meldingene